ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ САХАРНОЙ ВАТЫ

НА АППАРАТЕ УСВ-2

- Перед включением и эксплуатацией УСВ-2 – необходимо снять транспортировочные винты (если предусмотрено конструкцией), находящиеся слева и справа от алюминиевой головки.)

- До начала приготовления сахарной ваты необходимо приготовить емкость наполненную сухим сахаром и стержень, на который накручивать вату.

- Красители и арома – добавки применять только в сухом виде, предварительно размешав с сахаром.

- Установить кожух УСВ (емкость для приема ваты – возможны два варианта – из нержавеющей стали и пластмассовый )на четыре опоры – подушки так, чтобы зазор между улавливающей головкой и улавливающей емкостью со всех сторон визуально был равномерным.

- Загрузить сахар 400-450 г (90% емкости барабана) и включить нагрев кнопкой слева.

- Регулятором тока (круглая ручка посредине) выставить среднее значение нагрева нагревательного элемента.

- Включить электродвигатель – кнопка справа – вращение головки УСВ.

- В ДАННОМ АППАРАТЕ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЕРЕГРЕВА ГОЛОВКИ УСВ – НАГРЕВ АППАРАТА НАЧИНАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ.

- ОТКЛЮЧЕНИЕ КЛАВИШИ ВРАЩЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ОТКЛЮЧАЕТ НАГРЕВ АППАРАТА!

- Через 30 – 40 сек. после включения аппарата начинает струиться вата.

- Для того , чтобы вата получилась объемная и пушистая необходимо при помощи регулятора тока подобрать оптимальную температуру для производства ваты (при перегреве вата выходит желтая и и тяжелая – падает вниз, струиться карамель.)

- При необходимости открутите на головке 4 винта – снимите крышку, аккуратно , чтобы не повредить ТЭН снимите сетку и промойте ее под теплой водой. Перед установкой на аппарат крышку и сетку вытереть насухо!

- Не допускать попадание воды во внутренние части аппарата!!!

- Не мыть аппарат под струей воды!!!

ВНИМАНИЕ!

Вместе с сахаром могут попадать нитки и другие частицы, которые забивают пазы. В результате зашлаковывание отверстий вата не будет выходить.

ПОМНИТЕ!  Отключать двигатель можно только после полного охлаждение нагревательного элемента. 1 -2 минуты после отключения нагрева!