Дополнительная информация

о безопасности комплекса

Стиральная машина

Стиральная машина SAMSUNG, используемая в безопасности комплекса – бытовая. И, как  и любой другой бытовой прибор подключается к розетке 220 В.

Розетка обязательно заземляется.

Корпус стиральной машины заземлен, также  предусмотрена система отключения стиральной машины в случае «пробивания» на корпус.

Платежная система

Платежная система WASHPAY запитана от 12-вольтового блока питания и угрозы для жизни не представляет.

Система электроснабжения

Электропроводка прокладывается от щитка, как это предусмотрено нормами ПУЭ. Провод обязательно прокладывается в пластиковых коробах.

В электрическое оборудование пункта обязательна включена  система автоматического отключения («автомат») на случай появления напряжения на корпусе оборудования или прикосновения человека к токоведущим частям, а также перегрузок и коротких замыканий.

Вандалоустойчивость

- Блок управления изготовлен из стали толщиной 4 мм по сейфоподобной системе и содержит большое число ребер жесткости. Петли спрятаны. Сувальный замок.

- Блок управления прикручивается к стене изнутри четырьмя  12 мм длинными анкерами вплотную.

- Стиральная машина не имеет никаких переключателей, а только сенсорную систему.

| Основные характеристики комплекса. №п/п Наименование Ед. изм Величина Стиральная машина SAMSUNG WF-R861 |
| --- |
| 1 | Размеры комплекса | мм | Ширина – 598 Глубина – 450 Высота – 844 |
| 2 | Занимаемая площадь | м2 | 0,27 |
| 3 | Класс стирки |  | А |
| 5 | Класс энергосбережения |  | А |
| 6 | Потребляемая мощность за 1 цикл быстрой стирки 40С | кВт | 0,25 |
| 7 | Потребление воды за 1 цикл быстрой стирки без доп. Функций | Л | 0,38 |
| 8 | Питание | В | 220 |
| 9 | Количество фаз | шт. | 1 |
| 10 | Максимальная потребляемая мощность | Вт. | 2200 |
| 11 | Масса стиральной машины | кг. | 69 |
| 12 | Загрузка для стирки и отжима (сухого белья) | кг. | 5,2 |
| 13 | Скорость вращения при отжиме | об./мин | 1000 |
| 14 | Тип загрузки |  | фронтальный |
| Платежная система WASHPAY |
| 15 | Питание | В | 12 |
| 16 | Потребляемая мощность | Вт. | 200 |
| 17 | Сила тока | А. | 5 |
| 18 | Занимаемая площадь | м2 | 0,2 |
| 19 | Масса | кг | 10 |